ТМ-9 частина 2

Для заданої механічної системи визначити швидкість v1 та прискорення a1 тіла 1, коли його переміщення дорівнюватиме S1 = 1 м. Відомо, що маса m1 = 10 кг, m2 = 20 кг, m3 = 30 кг, зовнішній радіус тіла 2 R2 = 1 м, внутрішній радіус тіла 2 r2 = 0,5 м, радіус тіла 3 R3 = 0,75 м, радіуси інерції тіл 2 та 3 i2 = i3 = 0,75 м, коефіцієнт тертя тіла 1 f = 0,1, крутний момент M2 = 10 Н·м, сила F = 50 Н, кут α = 45°. Механічна система знаходиться у стані спокою у момент часу t0 = 0, тертям ниток на шківах знехтувати.

Рисунок 1 – Вихідна схема

Розв’язання

| Дано: S1 = 1 м m1 = 10 кг m2 = 20 кг m3 = 30 кг R2 = 1 м r2 = 0,5 м R3 = 0,75 м i2 = i3 = 0,75 м f = 0,1 M2 = 10 Н·м F = 50 Н α = 45° Знайти: v1, a1 |  |
| --- | --- |
|  | Рисунок 2 – Розрахункова схема |

Скористаємося теоремою про зміну кінетичної енергії системи (1).

,					(1)

де T та Т0 – кінетичні енергії системи у поточному та початковому положеннях, відповідно,  та  – суми робіт зовнішніх та внутрішніх сил, що прикладені до системи, на переміщенні із початкового положення у поточне, відповідно.

Для даної системи, що складається із абсолютно твердих тіл (АТТ), що з’єднані нитками, що не розтягуються, сума робіт внутрішніх сил .

Також з вихідних даних відомо, що у початковому положенні система знаходиться у стані спокою, тобто Т0 = 0. Тоді формулу (1) можна представити у наступному вигляді

.						(2)

Для того, щоб визначити кінетичну енергію T та суму робіт зовнішніх сил , складемо розрахункову схему (рис. 2) та позначимо на ній дану систему у поточному положенні штриховою лінією. На схемі позначимо допоміжні точки A, B, C, D, P, O2 та напрямки руху тіл 2 та 3. Також позначимо всі зовнішні сили, що діють на систему, тобто сили тяжіння тіл m1g, m2g, m3g, силу тертя тіла 1 по поверхні Fтр, нормальну реакцію опори N.

Складемо кінематичні співвідношення між швидкостями та переміщеннями точок системи, тобто рівняння в’язей. В рівняннях виразимо швидкості та переміщення точок системи через параметри тіла 1 (S1, v1).

,

,

звідки отримаємо

, 						(3)

, 					(4)

, 					(5)

. 					(6)

Відповідно

, 				(7)

, 					(8)

. 						(9)

Кінетична енергія системи

. 					(10)

Тоді кінетичні енергії тіл з урахуванням залежностей (7-9)

, 						(11)

, 					(12)

, 			(13)

де моменти інерції тіл 2 та 3 дорівнюють відповідно

,

.

Підставимо (11-13) у (10)

та винесемо  за скобку

(14)

де величина у дужках  – приведена маса, кг.

Визначимо роботу всіх зовнішніх сил

. (15)

Роботу сили тяжіння тіла 1 визначаємо як добуток модуля сили тяжіння, переміщення точки, до якої вона прикладена (тобто переміщення тіла 1) та косинуса кута між переміщенням тіла 1 та вектором сили тяжіння. За аналогією визначаємо роботи інших сил та моментів з урахуванням залежностей (3-6).

.

Робота сили тертя

,

де ,

та з рівняння рівноваги на вісь, перпендикулярну поверхні .

Робота нормальної реакції опори

.

Робота сили тяжіння тіла 2 дорівнює 0 через відсутність переміщень точки О2.

.

Робота моменту М2

.

Робота сили тяжіння тіла 3

.

Робота сили F

Підставимо роботи усіх сил в (15)

,

винесемо S1 за скобку

, 		 (16)

де  – приведена сила, Н.

Прирівняємо (14) та (16), що фактично є виразом (2)

, 					(17)

звідки отримаємо

,

куди підставимо з вихідних даних S1 = 1 м і отримаємо

.

Диференціюємо (17) за параметром часу

,

,

.

Відповідь: v1 = 1,01 м/с, a1 = 0,51 м/с2.